Автоматическая программируемая кормушка для аквариумных рыб с ЖК дисплеем

Руководство по эксплуатации

Основные функции:

- Авто кормушка может использоваться с любым сухим кормом и будет кормить ваших рыб строго по установленному вами расписанию

- 24-х часовой режим цифровых часов

- Работа в режиме реального времени с установкой кормления на конкретный час

- Возможность подключения подачи воздуха для поддержания корма сухим даже во влажных условиях

- Запатентованная функция "Анти-Джем"

- Количество кормлений в день - от 1 до 4

- Количество дней для установки кормления от 1 до 99 (!)

- Звуковой сигнал для предупреждения о завершении цикла кормления

- Питание от 2-х алкалиновых батареек размера "АА"

- Индикатор разрядки батареек

- 2 варианта установки кормушки - на стенку аквариума или на крышку

Описание кнопок управления:

- 1 - 2 - 3 - 4: кнопки выбора времени кормления

- Hr/Day - используется для установки времени (часа) и дня кормления

- Min/Vol - используется для установки минут и объема выдаваемого корма

- Mode - используется для переключения с режима часов на расписание кормления
Также используется при совместном нажатии с кнопкой Start для ручной подачи корма по желанию.

- Start - используются вместе с кнопками выбора кормления для включения/выключения нужного кормления

- Lock/SET - используется для переключения с режима блокировки в режим настроек

- LOW BATT - если индикатор будет, мигать - это означает, что батарейки сели и их нужно заменить

Перед началом эксплуатации

ВНИМАНИЕ: если ваши аквариумные рыбы потребляют более 0,75 куб.см корма за одно кормление, вам необходимо снять ограничитель объема подачи корма (см. раздел "Снятие и установка ограничителя подачи корма")

- Откройте крышку отсека батареек.

- Вставьте две алкалиновые батарейки AA (LR-6), соблюдая полярность.

- Закройте крышку.

- Емкость для корма начнет вращаться и встанет в исходное положение.

- На дисплее (верхний ряд) появятся мигающие цифры 12:00, это означает, что для начала работы кормушки вам необходимо установить время ( см. раздел "Установка текущего времени") . Нижний ряд на дисплее показывает 4 пары цифр означающих время (час) каждого кормления.

Эксплуатация

- Установка текущего времени
Если время на дисплее не показывается, однократно нажмите на кнопку Mode.

  - Нажмите и удерживайте кнопку SET/Lock в течении 2-3 секунд, пока цифры в верхнем ряду не начнут мигать и не погаснет символ "замок"

  - Нажимайте кнопку Hr/Day для установки текущего часа

  - Нажимайте кнопку Min/Vol для установки текущих минут

  - Нажмите кнопку SET/Lock чтобы подтвердить установленное время и завершить режим установки часов

- Установка расписания кормления и объема порции выдаваемого корма
Если расписание на дисплее не показывается, однократно нажмите на кнопку Mode.

  - Нажмите и удерживайте кнопку SET/Lock в течении 2-3 секунд, пока цифры в верхнем ряду не начнут мигать и не погаснет символ "замок".

  - Нажимайте кнопку Hr/Day для установки количества дней ( от 1 до 99), в течение которых будет происходить кормление. Когда количество дней подойдет к концу, кормушка оповестит вас сигналом. ( Чтобы кормить постоянно - установите количество дней кормления = 0)

  - Нажимайте кнопку DAY для установки необходимого количества дней кормления. ( Чтобы кормить постоянно - установите количество дней кормления = 0)

  - Нажимайте кнопку Min/Vol для установки размера порции корма (от 1 до 9). Размер порции выдаваемого корма соответствует: 1 = 0.75 см3, 2 = 1.5 см3, 3 = 2.25 см3 и т.д. Если ограничитель объема будет снят - объем порции увеличивается в 2 раза: 1 = 1.5 см3, 2 = 3 см3 и т.д.

  - Нажмите кнопку SET/Lock чтобы подтвердить установленный объем корма и завершить режим установки.

Внимание: советуем проверить какой объем корма ваши рыбы могут съесть за пять - десять минут и учесть это, чтобы не перекормить их.

- Установка времени и частоты кормления

  - Нажмите и удерживайте кнопку SET/Lock в течении 2-3 секунд, пока цифры в верхнем ряду не начнут мигать и не погаснет символ "замок".

  - Нажимайте на кнопки кормления ( 1 - 2 - 3 - 4 ) чтобы установить время ( час) выдачи корма для каждого из них.

  - Удерживая кнопку Start , нажмите на кнопку кормления ( 1 - 2 - 3 - 4 ) чтобы включить или выключить каждое из них. Вы можете включить до 4-х кормлений в день.

  - Нажмите кнопку SET/Lock чтобы подтвердить установленное время и количество кормлений в день.

Чтобы отключить кормление полностью - нажимайте на кнопки кормлений, чтобы цифры над ними погасли. Символ ТАЙМЕР тоже погаснет. Расписание кормления будет автоматически включено, если горят цифры хотя бы над одной из кнопок ( 1 - 2 - 3 - 4 ). ВАЖНО: установка значения времени кормления должна выполняться по возрастанию (т.е. время 2-го кормления должно быть больше 1-го, 3-е больше 2-го, а 4-е - больше 3-го. Например : 08 - 13 - 18 - 22). Если последовательность не будет соблюдена, кормление будет пропущено.

- Кормление по желанию
Нажмите одновременно кнопки Start и Mode чтобы покормить рыб в любое время. (На расписание кормлений это не повлияет).

- Проверка настроек

  - Нажмите кнопку Mode чтобы проверить текущее время / количество запрограммированных дней в расписании кормления и объем порции ( В режиме расписания двоеточие между цифрами будет отсутствовать).

  - Нижний ряд цифр на дисплее должен показывать время каждого из 4-х кормлений ( в часах) . Под этими цифрами находится индикатор кормления.
- Если индикатор не горит - это означает, что кормление уже произошло. 
- Мигающий индикатор - показывает следующее время кормления.
- Если индикатор горит - время кормления еще не наступило.

- Предупреждение об окончании программы кормления

  - Ваша кормушка предупредит вас сигналом, когда количество запрограммированных дней кормления подойдет к концу. Сигнал начнет оповещать вас об этом с 6:00 следующего дня, чтобы не беспокоить ночью.

  - Сигнал можно выключить нажатием на любую кнопку.

Примечание: 
Часы работают только в 24-х часовом режиме. 
Количество дней кормления можно изменить в любой момент, однако расписание опять начнется с начала (с 1-го дня) 
Время кормлений и объем порции корма можно изменять в любое время и изменения вступят в силу сразу и до конца расписания 
Каждый день с момента начала расписания количество дней на дисплее в 00:00 часов (полночь) будет уменьшаться на единицу. По окончании цикла значение дней опять вернется к исходному. 
Если мигает красный индикатор LOW BAT - замените батареи на новые как можно скорее. 

Комплект поставки

  - Кормушка поставляется с установочным комплектом, позволяющим закрепить ее на ребро аквариума ( скобки и проставочные прокладки) или на его крышку (присоски).

  - К кормушке может быть подключен шланг от компрессора для вентиляции корма и предотвращения его от слипания. Штуцер для подключения шланга находится на дне кормушки.

Варианты установки и крепления:

Снятие и установка ограничителя объема выдаваемого корма:

Кормушка поставляется с установленным ограничителем объема выдаваемого корма. Ограничитель уменьшает размер порции в 2 раза. Если вам нужно увеличить объем корма, аккуратно извлеките ограничитель:

  - отключите питание кормушки, вынув батарейки

  - удерживая кормушку за основание, откройте верхнюю крышку и потяните вверх прозрачную емкость для корма

  - при помощи маленькой отвертки аккуратно извлеките ограничитель как показано на рисунке

  - установите емкость для корма на место, совместив ее с осью